## Mise en œuvre d’un capteur de luminosité

Lisez la datasheet du capteur de luminosité (https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/
https://www.elektor.fr/seeed-studio-grove-light-sensor-v1-2 ).
Ce capteur sert à mesurer le niveau de luminosité ambiant.
## a) Etude du capteur
Le capteur est-il un capteur numérique ou analogique ? Justifiez votre réponse :
analogique (https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/#features)
«Analog value output »
Donnez les caractéristiques du capteur :
Item	Value
Operating voltage => 3~5V
Operating current => 0.5~3 mA
Response time => 20-30 milliseconds
Peak Wavelengt => 540 nm
Weight => 4 g
Donnez le principe de fonctionnement du capteur :
acquerit les données par l’usage d’une photoresistance et les renvoie au <micro>C de manière analogue
Décrivez les composants du capteur :
photorésistance LS06-S => capte la lumière
double circuit amplificateur optique LM358 => bah c dans le titre, ça amplifie
Donnez les caractéristiques de chaque composant :
Référence: LM358AN/NOPB.
Type d'amplificateur: Compensé en fréquence (Frequency compensated)
Type de sortie: Différentielle.
Type d'alimentation: Simple ou double.
Slew Rate: 0.4v/µS.
Bandwidth: 700 Khz.

Collect light current:25uA | C-E breakdown voltage:70uA
Response:450-1050nm | Half Angle:60degree
## b) Montage capteur luminosité / Arduino / Led

Matériel :
- Capteur de luminosité
- Arduino UNO
- Resistance de 220 Ohm
- Led

Regarder la vidéo Light sensor Grove module.mp4. Recopier le code en langage C de la vidéo sur l’IDE Arduino.

Expliquez le fonctionnement du programme.
Récupère la valeur du capteur, compare à une valeur de passage, et alume ou eteint une led sur le pin d7 si la valeur est inférieur à la valeur de trasition, puis, envoie la valeur sur le port série, attend 200ms, recommence

Quelle est la valeur de seuil de luminosité afin d’allumer la LED ?
Inf à 200

1. Téléversez le programme dans l’Arduino à l’aide du câble USB connecté à votre ordinateur.
2. Lancer le moniteur série afin de visualiser les valeurs de luminosité.

Faites varier la luminosité manuellement et effectuez 10 mesures en sortie du capteur.
Tracer la courbe relative aux tensions en abscisses et aux quantums en ordonnées :

Concluez sur le fonctionnement du montage.
La valeur de la tension est mesurée par un CAN de la carte arduino, puis la compare à une valeur seuil pour allumer ou non une led, en renvoyant la valeur sur un port série

l’aquisition des données est faite par conversion analogue→numérique, en utilisant un quantum qui correspond à la valeure analogue pour la valeur numérique la plus basse non nul